## Slide 1
AI CAR 第二次展示
汇报人：
陈洁婷 薛畅
苏吉雅 张倩
姚林丽

## Slide 2
01 / 小车基础功能的完善
02 / 小车语音识别功能
03 / 小车图像识别功能
目录
CONTENTS
04 / 项目问题分析
05 / 小组分工

## Slide 3
小车基础功能的完善
1
PART ONE

## Slide 4
小车超声波、红外线避障模块图
1.结合超声波与红外线避障
超声波可以检测正前方障碍物距离
红外线避障可以在短距离检测前方是否有障碍物（红外检测模块*2， 左右各一个）
实现完美避障

## Slide 5
硬件
手机
软件
蓝牙串口模块 HC-05
2.手机蓝牙控制模块的实现
蓝牙串口助手
手机和蓝牙模块连接
按键控制小车
手机
软件
void loop()
{ Serial.begin(9600)；//初始化蓝牙串口
if(start==1){
if(Serial.available()){
act = Serial.read();
Serial.println(act);
start=0;
go(act);
digitalWrite(beep,HIGH);
}else{ go(0); }
}else{
go(act);
}

## Slide 6
前进
蓝牙模块实现的功能
后退
左急转
右急转
左转
右转
倒车

## Slide 7
小车语音识别功能
2
PART TWO

## Slide 8
功能 1
功能 2
小车语音识别的功能目标
语音口令控制小车行驶
小车能识别主人的语音
实现技术：语音识别
语音口令：共5个
“前进”“后退”“左转”“右转”“停车”
实现技术：SVM支持向量机分类，声纹识别

## Slide 9
阶段1：非实时，录音生成一段wav
阶段2：实时语音输入
语音输入
小车语音识别功能实现流程
语音识别：调用API
声纹识别：自己设计算法、优化
python程序处理输入音频
电脑蓝牙与小车蓝牙模块相连，通过蓝牙串口发送数据
传送处理结果给小车

## Slide 10
实现功能1—语音口令控制小车行驶（非实时）
录音
输入：语音口令
调用python语言pyaudio库，自由控制录音时长
输出：一段wav音频
1
pa=PyAudio() ;
stream=pa.open(format = paInt16,channels=1, rate=framerate,input=True, frames_per_buffer=NUM_SAMPLES);
stream.read(NUM_SAMPLES);

## Slide 11
实现功能1—语音口令控制小车行驶（非实时）
语音口令识别
输入：wav音频
调用百度api的语音识别库
输出：识别结果，根据识别结果转换为指令
2
client = AipSpeech(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY);
res=client.asr(get_file_content(filepath), 'wav', 16000, {'dev_pid': 1536,})
re=res['result']

## Slide 12
实现功能1—语音口令控制小车行驶（非实时）
电脑蓝牙传送指令结果给小车蓝牙串口
电脑蓝牙配对小车蓝牙，出现虚拟串口
调用python语言pyserial模块，pyserial模块封装了对串口的访问,支持二进制传输
3
import serial
ser = serial.Serial('COM4', 9600, timeout=0.5)
//打开串口COM4，设置波特率
ser.write(data) //从串口读数据
st=ser.read() //从串口写数据

## Slide 13
实现功能1—语音口令控制小车行驶（非实时）
电脑蓝牙传送指令结果给小车蓝牙串口
3

## Slide 14
小车语音识别的功能目标
实现功能2—小车识别主人
不同的人录音，得到多个wav文件，收集数据集
录音
抽取MFCC特征，目前使用支持向量机SVM给音频分类
数据处理与训练
给出一段wav
确认是否是主人？
Yes or No
得到识别结果

## Slide 15
小车语音识别的功能目标
实现功能2—小车识别主人
数据集：3 speaker
10 wave per speaker

## Slide 16
计算每一帧MFCC特征向量（12维）
应用SVM的主要流程
给wav音频加窗、分帧
利用pca主成分分析法降维到8维
把每帧的MFCC拼接得到一整段音频的MFCC
SVM支持向量机分类

## Slide 17
小车语音识别的功能目标
实现功能2—小车识别主人
提取特征向量

## Slide 18
小车语音识别的功能目标
实现功能2—小车识别主人
结果展示

## Slide 19
年度工作概述
CLICK TO ADD CAPTION TEXT
3. 语音识别部分的总结
问题分析
现阶段还不能做到实时语音控制，只能通过录音对音频进行处理
电脑蓝牙在给小车蓝牙串口发送数据出现莫名的编码错误
小车识别主人的功能效果不太好，SVM分类结果不太准
后期优化目标
实现对小车的实时语音控制
声纹识别部分：增加数据集，优化数据预处理，优化特征向量、训练SVM的参数，加入GMM/HMM/神经网络的方法来改进识别模型
逐一排除软件、硬件方面的bug

## Slide 20
小车图像识别功能
3
PART THREE

## Slide 21
功能 1
功能 2
小车图像识别的功能目标
将手机拍摄传入程序
python处理图片
实现软件：DroidCam
需要：Pc端软件DroidCam Android软件DroidCam
实现技术：程序截取视频图像读入程序并存入文件

## Slide 22
阶段1：通过Wifi连接手机电脑摄像头
阶段2：通过软件查看手机摄像头图像
视频传输
小车图像识别功能实现流程
图像处理：对截取到的图像数据进行处理
深度学习：丰富小车运行方式与趣味功能
python程序定时截取图像
电脑蓝牙与小车蓝牙模块相连，通过蓝牙串口发送数据
传送处理结果给小车

## Slide 23
图像截取与储存
当前每秒截取一幅图像
图像存储

## Slide 24
年度工作概述
CLICK TO ADD CAPTION TEXT
图像识别总结
问题分析
影像通过Wifi网络进行传输，存在延迟问题，且网速较慢的情况下延迟加重
电脑蓝牙在给小车蓝牙串口发送数据出现莫名的编码错误
在小车快速行驶的情况下，可能会产生拍摄模糊的情况
后期优化目标
提高程序运行效率，尽量降低延迟造成的影响
考虑减少截取图像之间的时间间隔，考虑自动筛除部分图像
逐一排除软件、硬件方面的bug

## Slide 25
年度工作概述
CLICK TO ADD CAPTION TEXT
图像识别的第二条路
致命的问题
手机到电脑的视频传输延迟
解决方法
在手机上处理图像，将处理结果用蓝牙直接给小车
难点
将训练好的模型压缩，使其能在手机上做预测；
Tensorflow Lite与app的接口；
手机与小车基于蓝牙的通信；
隆重推出
IOS app
可行性分析
友好的开发平台；
官方文档+demo：大量、详细；
各接口：成熟、便捷；

## Slide 26
年度工作概述
CLICK TO ADD CAPTION TEXT
App流程
手机摄像头获取图像
TensorFlow api 预测结果
通过蓝牙将指令传给小车
小车做相应反应

## Slide 27
年度工作概述
CLICK TO ADD CAPTION TEXT
App概览
开发平台
Xcode
类型
单界面
需求
只需完成相应功能，不需要好看的UI；尽可能实现起来简单快速；保证响应时间短；重点放在计算机视觉模型上
计划
尽管值得一试，但不应投入太多精力，限定两周
进度
环境配备就绪；单界面app框架搭建完成

## Slide 28
项目整体问题分析
4
PART ONE

## Slide 29
这可怕的小车
硬件问题
舵机无法转向、小车右前轮发生故障
Mac链接蓝牙
调用pyserial库要提供虚拟设备端口，但在mac电脑上找不到相应的端口号
PC电脑蓝牙传输问题
输入一个字符给小车，小车返回另一个相同的字符R，语音控制的关卡
拍摄模糊
在小车快速行驶的情况下，可能会产生拍摄模糊的情况
影像延迟
影像通过Wifi网络进行传输，存在延迟问题，且网速较慢的情况下延迟加重
手机蓝牙控制
相同的代码，相同的小车，相同的蓝牙，有时可以顺利控制，有时却毫无反应
遇到的问题

## Slide 30
小组分工
5
PART ONE

## Slide 31
手机蓝牙控制小车运动模块
语音识别、声纹识别部分
小组分工
1
2
3
小组分工
姚林丽 苏吉雅
陈洁婷
避障模块、PPT制作
电脑传送数据给小车蓝牙串口
4
手机端图像识别app的调研与制作
薛 畅
手机电脑端视频传输与图像处理
张 倩