## Slide 1
第二次展示
第一组
IDEA

## Slide 2
背景介绍：
1. 智能体在道路行驶过程中，需要对道路周围环境进行判断，找出周围的人以及一些障碍物。
2. 智能体在危险场景下，通过人为的远程操控来进行探测，
需要对一些基本物体进行预判断，防止人为判断时候的遗漏
本次实验中，采用蓝牙手动控制+手机摄像头拍摄以及电脑视频识别的方法，简单模拟一下真实场景下的一些小应用。

## Slide 3
蓝牙连接
openCV简介
视频识别
CONT
ENTS

## Slide 4
PART 01
蓝牙连接

## Slide 5
3.手机与小车进行蓝牙连接
4.APP上完成连接，操控小车运动
1.小车烧录蓝牙控制程序
2.手机安装蓝牙控制APP
.
利用蓝牙操控小车

## Slide 6
Arduino蓝牙程序
getstr=Serial.read();
if(getstr=='A')
{
run();
}
else if(getstr=='B'){
back();}
else if(getstr=='C'){
left();}
else if(getstr=='D'){
right();
}
else if(getstr=='F'){
brake();}
else if(getstr=='E'){
brake();
}
原理：接受字符，根据字符的不同，小车进行不同的运动。

## Slide 7
PART 02
openCV简介

## Slide 8
OpenCV是一个2000年发布的开源计算机视觉库，有进行物体识别、图像分割、人脸识别、动作识别等多种功能，可以在Linux、Windows、Android、Mac OS等操作系统上运行，以轻量级、高效著称，且提供多种语言接口。
openCV简介

## Slide 9
openCV 3.3 新特性
对深度学习（dnn模块）提供了更好的支持，dnn模块目前支持Caffe、TensorFlow、Torch、PyTorch等深度学习框架。
新版OpenCV兼容以下热门网络架构：
AlexNet
GoogLeNet
ResNet
SqueezeNet v1.1
VGG-based FCN
ENet
VGG-based SSD
MobileNet-based SSD

## Slide 10
从硬盘加载模型；
对输入图像进行预处理；
将图像输入网络，获取输出的分类。
一般处理流程

## Slide 11
用“create”方法直接从各种框架中导出模型
cv2.dnn.createCaffeImporter
cv2.dnn.createTensorFlowImporter
cv2.dnn.createTorchImporter
使用“读取”方法从磁盘直接加载序列化模型：
cv2.dnn.readNetFromCaffe
cv2.dnn.readNetFromTensorFlow
cv2.dnn.readNetFromTorch
cv2.dnn.readhTorchBlob
方法

## Slide 12
PART 03
视频识别

## Slide 13
使用的一些技术简介
１通过DroidCam将手机摄像头转化为网络摄像头
２使用open CV捕捉摄像头信息
３通过ｃｖ内置dnn进行评估

## Slide 14
转化为正确的格式，使用openCV的dnn模块进行分类（前向传播）
判断预测好的标签，如果正确率大于default 值（0.2），在图片中框起来
处理流程
连接网络摄像头
VideoStream(src=1).start()

## Slide 15
THANK
YOU
IDEA